| KOSZTORYS OFERTOWY DO PRZEDSIĘWZIĘCIA : „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNNEJ NR EWID. 406 |
| --- |
| W SKRZELCZYCACH od km 0+505 do km 0+779" w Gminie Pierzchnica |
| Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość |
|  | STWiORB | CPV |  | miary |  | jedn. |  |
|  |  |  | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1. | STWiORB | 45230 | Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi | km | 0,274 |  |  |
|  | D-01.01.01.03 | 000-9 | w msc. Skrzelczyce |  |  |  |  |
| 2. | STWiORB | 45233 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa | m2 | 274,00 |  |  |
|  | D-04.03.01.11 | 000-9 | mechanicznie oraz ręcznie na całej długości |  |  |  |  |
|  |  |  | nawierzchni z kruszywa na szerokości po 0,50 m |  |  |  |  |
|  |  |  | po obu stronach drogi |  |  |  |  |
|  |  |  | II. PODBUDOWA DROGI |  |  |  |  |
| 3. | STWiORB | 45230 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym | m3 | 190,36 |  |  |
|  | D-04.08.04.11 | 000-9 | stabilizowanym mechanicznie, grubość po za- |  |  |  |  |
|  |  |  | gęszczeniu średnia 20 cm (KŁSM 0/31,5 mm) |  |  |  |  |
|  |  |  | III. NAWIERZCHNIA DROGI |  |  |  |  |
| 4. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 938,10 |  |  |
|  | D-05.03.05.11 | 000-9 | dla ruchu KR1 - warstwa wiążąca z betonu asfa- |  |  |  |  |
|  |  |  | ltowego o grubości 3 cm (AC 11W) |  |  |  |  |
| 5. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 897,00 |  |  |
|  | D-05.03.05.21 | 000-9 | dla ruchu KR 1 - warstwa ścieralna z betonu asfa- |  |  |  |  |
|  |  |  | ltowego o grubości 4 cm - beton asfaltowy AC 8S |  |  |  |  |
|  |  |  | IV. UTWARDZONE POBOCZA |  |  |  |  |
| 6. | STWiORB | 45233 | Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego | m2 | 274,00 |  |  |
|  | D-05.02.01.11 | 000-9 | stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm |  |  |  |  |
|  |  |  | (mieszanka niezwiązana C50/30 - 0/31,5 mm) |  |  |  |  |
|  |  |  | V. INNE ROBOTY |  |  |  |  |
| 7. | STWiORB | 45230 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w | km | 0,274 |  |  |
|  | D-01.01.01.03 | 000-9 | w msc. SKRZELCZYCE |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |
| PODATEK VAT ( 23%) |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |