DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Załącznik do zgłoszenia

dla przedsięwzięcia :

„PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NR EWID. 406  w  SKRZELCZYCACH od km 0+505 do km 0+779”  w Gminie  PIERZCHNICA

BRANŻA DROGOWA

SPIS TREŚCI:

| I. OPIS TECHNICZNY |  |
| --- | --- |
| II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |

I. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI:

1. Podstawa opracowania	4

2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do okręgowej

izby inżynierów	6

3. Charakterystyka obiektu budowlanego	.........................      9

3.1. Rodzaj obiektu budowlanego	9

3.2. Lokalizacja obiektu budowlanego	10

3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu	10

3.4. Stan istniejący	10

3.5. Stan projektowany	11

4. Wpływ inwestycji na środowisko	12

5. Informacje o obszarze oddziaływania	12

6. Zabytki oraz obszary zabytkowe	13

7. Inwentaryzacja istniejącej zieleni	13

8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	14

# 1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są następujące dokumenty:

- Umowa zawarta pomiędzy wykonawcą a Gminą Pierzchnica

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz. 290).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz.124).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

- Polskie Normy powołane w przepisach techniczno – budowlanych, w tym:

  - PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg,

  - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 1997,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny opowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 63).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity 
z DZ.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego.

OŚWIADCZENIE – KLAUZULA KOMPLETNOŚCI

Oświadczam, że projekt, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć .

Autorzy dokumentacji projektowej:

| Lp. | Branża | Imię i nazwisko/ nr uprawnień | Funkcja | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Drogowa Drogowa | Krzysztof Borkiewicz KL -318/94 mgr inż. Zbigniew Ciepliński 45/85 | Projektant Opracowujący | kwiecień 2019 r. kwiecień 2019 r. |  |

# Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do okręgowej izby inżynierów

# Charakterystyka obiektu budowlanego

# 3.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Projektem objęta jest przebudowa drogi wewnętrznej NR ewid. 406  w miejscowości Skrzelczyce w km 0+505 do km 0+779 (jest to kilometraż drogi dostosowany do potrzeb Projektu Technicznego).

Zadaniem planowanej inwestycji komunikacyjnej jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu kołowego (dojazdu do pól) poprzez odnowę nawierzchni na całej szerokości jezdni . Istniejąca nawierzchnia wykonana jest jako nawierzchnia z kruszywa  o szerokości 3,50 m (od km 0+505 do  km 0+779)  .

# 3.2. Lokalizacja obiektu budowlanego

Przebudowywana droga o nr ewid.  NR 406  w miejscowości Skrzelczyce, znajduje się we wschodniej części województwa świętokrzyskiego, powiat kielecki, gmina Pierzchnica .  Początek remontowanej drogi na działce 406  , znajduje się w km 0+505  (pas drogowy drogi wewnętrznej) a kończy się w km 0+779  na tej drodze (roboty drogowe wykonywane będą w granicach pasa drogowego).

Zarządcą drogi jest GMINA PIERZCHNICA .

## 3.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiektem jest droga wewnętrzna na  odcinku od km 0+505 do km 0+779 położona jest w terenie o charakterze luźnej zabudowy zagrodowej po obu stronach drogi . Jest to droga o przekroju daszkowym o szerokości jezdni 3,00 m (od km 0+505 do  km 0+779) oraz poboczach gruntowych obustronnych o szerokości min. 0, 50 m.

Funkcją obiektu jest obsługa komunikacyjna oraz poprawienie bezpieczeństwa, poprzez odnowę nawierzchni na całej szerokości jezdni .

## 3.4. Stan istniejący

3.4.1 Ukształtowanie w planie sytuacyjnym

Opisywana inwestycja na odcinku od km 0+505 do km 0+779 przebiega w terenie zabudowanym o charakterze luźnej zabudowy zagrodowej. Droga w planie składa się z odcinka prostej .  Droga na zadanym odcinku łączy się z terenem przyległym poprzez tą drogę wewnętrzną do drogi powiatowej .

3.4.2 Ukształtowanie wysokościowe

Pezebudowywana droga, znajduje się w terenie płaskim gdzie różnica rzędnych nie przekracza 3% . Korpus drogowy wzdłuż zabudowy wysokościowo dostosowany jest do terenu przyległego za wyjątkiem lokalnych wyniesień bądź obniżeń terenu przyległego.

3.4.3 Istniejąca nawierzchnia

Na całym odcinku drogi nawierzchnia jest wykonana z kruszywa kamiennego . Według kryteriów systemu oceny stanu nawierzchni jest ona na poziomie ostrzegawczym. Posiada ona liczne nierówności podłużne i poprzeczne oraz w niektórych miejscach zaniżenia.

3.4.4 Istniejące odwodnienie drogi

Wody opadowo roztopowe odprowadzana są poprzez spadki podłużne i poprzeczne na tereny zielone w obrębie pasa drogowego drogi lub tereny zielone .

3.4.5 Istniejące obiekty inżynierskie

Na zadanym odcinku pod korpusem drogi nie występuje żaden obiekt inżynierski .

3.4.6 Istniejące infrastruktura techniczna

W ciągu drogi, znajduje się następująca infrastruktura uzbrojenia terenu:

- sieć elektroenergetyczna doziemna eNA ,

- sieć elektroenergetyczna nadziemna eNA ,

- sieć telekomunikacyjna t7

Sieci przebiega pod lub nad koroną drogi . Ze względu na to, że nie będą wykonywane żadne roboty ziemne nie przewiduje się zabezpieczenia tych sieci .

## 3.5. Stan projektowany

3.5.1 Ogólne zamierzenia projektowe

Projekt przebudowy drogi wewnętrznej NR ewid. 406  w Skrzelczycach na zadanym odcinku wynika z konieczności poprawy warunków technicznych i ruchowych oraz stanu technicznego drogi .

Założenia projektowe drogi :

Długość odcinka 274,00 m,

Obciążenie ruchem – 80 kN/oś,

Kategoria ruchu – KR1,

Prędkość projektowa Vp – 30 km,

Liczba jezdni – 1,

Liczba pasów ruchu - 1,

Szerokość jezdni –  3,00 m

Szerokość pasa ruchu - 3,00 m

Pobocze gruntowe  doziarnione kruszywem - 0,50 m,

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o spadku 2%

3.5.2 Przebieg w planie sytuacyjnym:

Droga będzie przebiegać istniejącym śladem zgodnie z planem sytuacyjnym. Pochylenia uwarunkowane są wymaganiami w zakresie pochyleń poprzecznych oraz w zakresie uzyskania korzystniejszych warunków odprowadzenia wód opadowych. Droga z terenem przyległym będzie skomunikowana jak w stanie istniejącym tj. poprzez zjazd .

3.5.3 Ukształtowanie wysokościowe

Projektowana niweleta przebudowywanej drogi jest dostosowana do istniejącej niwelety uwzględniając jej spadki podłużne. Na początku projektowana niweleta drogi dostosowana jest wysokościowo do istniejącej niwelety (połączenie z istniejącą nawierzchnią bitumiczną). W pozostałym przebiegu drogi niweleta, zostanie wyniesiona ponad istniejącą na średnią wysokość 27 cm .

3.5.4 Odwodnienie

Przebudowywany odcinek drogi ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez założone spadki podłużne oraz poprzeczne z odprowadzeniem na tereny zielone w obrębie pasa drogowego drogi lub na przyległe tereny zielone (nieużytki , las) .

3.5.5 Skrzyżowania

Droga na zadanym odcinku nie krzyżuje się z innym drogami publicznymi .

3.5.6 Zjazdy

Brak zjazdów na posesje  Nie przewiduje się przebudowy zjazdów .

3.5.7 Konstrukcja nawierzchni

Na obszarze gdzie realizowane będzie przedsięwzięcie występują proste warunki geologiczno inżynierskie i projektowany obiekt zaliczony został do pierwszej kategorii geotechnicznej. Dla projektowanej inwestycji podłoże gruntowe charakteryzuje się grupą nośności G2 .

Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie danych wyjściowych określonych przez Zamawiającego oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

Konstrukcja drogi

Założenia wstępne:

Obciążenie ruchem – 80 kN/oś,

Kategoria ruchu – KR1

Istniejące pobocza gruntowe,

Głębokość przemarzania gruntu – 1,20 m,

Grupa nośności podłoża – G2.

Konstrukcja drogi

Konstrukcja jezdni drogi:

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S

3 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W

20 cm wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łąmanym stabilizowanym

mechanicznie (mieszanka nie związana C50/30)

27 cm

3.5.8 Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Istniejące oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian .

3.5.9 Infrastruktura techniczna

Inwestycja nie wymaga przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

# Wpływ inwestycji na środowisko

Przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  Przedmiotowe zadanie nie zalicza się bowiem do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z dnia 12 listopada 2010r., 
Nr 213, poz. 1397).

# Informacje o obszarze oddziaływania

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicy linii rozgraniczającej teren inwestycji (w granicach pasa drogowego).

# Zabytki oraz obszary zabytkowe

W granicach pasa drogowego nie znajdują się zabytki a teren w granicach pasa drogowego nie leży na obszarze zabytkowym.

# Inwentaryzacja istniejącej zieleni

Dla przedmiotowego zadania nie jest konieczna wycinka drzew i krzewów.

Opracował:

# mgr inż. Zbigniew Ciepliński

# 8. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

8.1 Zakres robót.

Zakres robót zgodnie z dokumentacją obejmuje:

- przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na:

wzmocnieniu konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi,

Prace wykonywane będą etapowo w miarę postępu robót oraz zgodnie z warunkami 
i uzgodnieniami określonymi przez poszczególnych właścicieli obiektów budowlanych.

8.2 Istniejące obiekty budowlane.

W obrębie planowanej inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia podziemnego 
i naziemnego takie jak:

- sieć elektroenergetyczna nN,

- sieć teletechniczna

8.3  Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa.

Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowią prowadzone prace nawierzchniowe - układanie warstw bitumicznych oraz w okolicy skrzyżowań projektowanych elementów zagospodarowania drogi z sieciami uzbrojenia terenu oraz w pobliżu linii napowietrznej elektroenergetycznej . Dodatkowo należy uważać na roboty nawierzchniowe prowadzone w pobliżu ruchu pojazdów kołowych.

8.4   Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

Do przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót zaliczyć należy :

-   wykonywanie prac na jezdni pod ruchem,

- prowadzenie robót w sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego i naziemnego 
    a w szczególności w miejscach ich skrzyżowań i zbliżeń.

8.5   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni odbyć przeszkolenie na stanowisku pracy przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzania takich szkoleń. Przeprowadzenie szkolenia powinno być udokumentowane. Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni zostać pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

- ewentualnych przeciwwskazań lekarskich,

- posiadanych kwalifikacji,

- posiadanych uprawnień.

8.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót.

W związku z wyżej określonymi kategoriami robót niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie przygotowanie i zabezpieczenie robót by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstania wypadków i katastrof. Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt zabezpieczenia i organizacji ruchu na czas budowy uwzględniający zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przeprowadzić instruktaż.

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę właściwego 
tj. bezpiecznego jej wykonania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. Do środków zapobiegających zagrożeniom należy również zaliczyć dobrą organizację robót poprzez prawidłowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzić osoba 
z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania poszczególnych rodzajów występujących robót.

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Opracował:

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Część rysunkowa projektu branży drogowej składa się z następujących rysunków:

- rys. nr 1.  Orientacja w skali 1:10 000,

- rys. nr 2.  Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- rys. nr 3.  Przekrój normalno - konstrukcyjny  w skali 1:50,