| PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA :„PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNNEJ NR EWID. 406 |
| --- |
| w SKRZELCZYCACH od km 0+505 do km 0+779" w Gminie Pierzchnica |
| Lp | POZ. | KOD | Opis robót | Jedn. | Ilość |
|  | STWiORB | CPV |  | miary |  |
|  |  |  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1. | STWiORB | 45230 | Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego drogi wewnętrznej | km | 0,274 |
|  | D-01.01.01.03 | 000-9 | nr ewid.406 w msc. Skrzelczyce w gminie Pierzchnica |  |  |
|  |  |  | od km 0+505 do km 0+779 |  |  |
| 2. | STWiORB | 45233 | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa mechanicz- | m2 | 274,00 |
|  | D-04.03.01.11 | 000-9 | nie oraz ręcznie na całej długości nawierzchni z kruszywa na |  |  |
|  |  |  | szerokości po 0,50 m po obu stronach drogi |  |  |
|  |  |  | od km 0+505 do km 0+779 |  |  |
|  |  |  | II. PODBUDOWA DROGI i MIJANKI |  |  |
| 3. | STWiORB | 45230 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym | m3 | 190,36 |
|  | D-04.08.03.01 | 000-9 | mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 20 cm |  |  |
|  |  |  | (mieszanka niezwiązana C50/30 - KŁSM 0/31,5 mm) |  | 951,80 |
|  |  |  | od km 0+505 do km 0+779 |  |  |
|  |  |  | 3,20m*274 m*0,20 m+30,0m*2,5m*0,20m |  |  |
|  |  |  | III. NAWIERZCHNIA DROGI i MIJANKI |  |  |
| 4. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1- | m2 | 938,10 |
|  | D-05.03.05.01 | 000-9 | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 3 cm |  |  |
|  |  |  | od km 0+505 do km 0+779 |  |  |
|  |  |  | 274m*3,15m+30,0m*2,5m |  |  |
| 5. | STWiORB | 45233 | Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego dla ruchu KR1 - | m2 | 897,00 |
|  | D-05.03.05.06 | 000-9 | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S ) o grub. 4 cm |  |  |
|  |  |  | od km 0+505 do km 0+779 |  |  |
|  |  |  | 274m*3,00m+30,0m*2,5m |  |  |
|  |  |  | IV. UTWARDZONE POBOCZA |  |  |
| 6. | STWiORB | 45233 | Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego | m2 | 274,00 |
|  | D-05.02.01.01 | 000-9 | mechanicz. o grub. 10 cm (mieszanka niezwiązana C50/30 - |  |  |
|  |  |  | mieszanka optymalna 0/31,5 mm) |  |  |
|  |  |  | od km 0+505 do km 0+779 |  |  |
|  |  |  | 274 m*0,50 m*2 |  |  |
|  |  |  | V. INNE ROBOTY |  |  |
| 7. | STWiORB | 45230 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w msc. Skrzelczyce | km | 0,274 |
|  | D-01.01.01.03 | 000-9 | w Gminie Pierzchnica |  |  |
|  |  |  | od km 0+505 do km 0+779 |  |  |