| PRZEDMIAR ROBÓT DO PRZEDSIĘWZIĘCIA "REMONT DROGI GMINNEJ nr 364005T NA DZIAŁCE o nr |
| --- |
| ewid. 168 w miejscowości WIERZBIE" odcinek od km 0+380 do km 1+032,14 w gminie Pierzchnica |
| Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość |
|  |  | miary |  |
|  | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg - | km | 0,65214 |
|  | droga na odcinku w msc. Wierzbie |  |  |
|  | od km 0+380 do km 1+032,14 |  |  |
| 2. | Karczowanie pni drzew wraz z wywozem karpiny poza teren | szt. | 6,00 |
|  | budowy dla drzew o średnicy pni |  |  |
|  | a) powyżej 46 cm |  |  |
|  | IV. NAWIERZCHNIA DROGI GMINNEJ |  |  |
| 3. | Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 3260,70 |
|  | na zimno ; średnia grubość warstwy 3 cm z odwozem urobku |  |  |
|  | 652,14m*5,00m |  |  |
| 4. | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu | m2 | 3260,70 |
|  | KR1-warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm |  |  |
|  | 652,14m*5,00m |  |  |
|  | V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 5. | Wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego | m2 | 496,61 |
|  | mechanicznie o grubości warstwy 10 cm |  |  |
|  | 652,14m*0,75m+10,0m*0,75m |  |  |
|  | VI. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |
| 6. | Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi o gr. 3-4 mm | m2 | 13,06 |
|  | przejście dla pieszych i linia P-14 (warunkowego zatrzymania) |  |  |
|  | VII. INNE ROBOTY |  |  |
| 7. | Regulacja wysokościowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykona- | szt. | 1,0 |
|  | na betonem |  |  |
| 8. | Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych, | szt. | 1,0 |
|  | nadbudowa wykonana betonem |  |  |
| 9. | Ustawienie słupów oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym (z pane- | szt. | 2,00 |
|  | lem słonecznym i turbiną wiatrową) o wys. 8,0 m oraz z dwoma oprawami |  |  |
|  | oświetleniowymi typu LED (słup kompozytowy) |  |  |
| 10. | Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy dróg - inwenta- | km | 0,65214 |
|  | ryzacja powykonawcza |  |  |
|  | odcinek od km 0+380 do km 1+032,14 |  |  |