Pierzchnica, 15.05.2020r.

Znak sprawy: R.I.03.2020(M)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pierzchnica z siedzibą ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu:

„Dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pierzchnicy”.

Postępowanie prowadzone jest  w trybie zapytania ofertowego wg wewnętrznej procedury Zamawiającego.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

NIP: 657-26-27-358,

REGON: 291010607

tel.: 41 3705600

fax. 41 3538107

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Lokalizacja urządzenia:

Teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pierzchnicy, ul. Kielecka 20, 26-015 Pierzchnica, teren utwardzony (tzw. „trylinka”), częściowo nawierzchnia gruntowa. Miernik wagowy do zainstalowania  w kontenerze biurowym na terenie PSZOK.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- Wbudowanie (w odpowiedniej osłonie) kabla zasilania elektronicznego wagi z/do kontenera biurowego PSZOK- ok. 20 mb z zapasem kablowym + 10 mb (na ewentualną dyslokację wagi),

- Dostawa i montaż wagi samochodowej,

- Wypoziomowanie  urządzenia z montażem najazdów,

- Uruchomienie urządzenia,

- Przeszkolenie pracownika PSZOK w zakresie użytkowania urządzenia.

Wymagania dotyczące urządzenia:

Elektroniczna waga najazdowa, fabrycznie nowa, bezfundamentowa, stalowa, najazd z obu stron, montowana na podłożu, długość platformy z najazdami – min. 9,0 m- max. 12,5 m, szer. max 3,0 m, udźwig wagi do 24 ton, najazdy stalowe lub betonowe, legalizacja WE (do rozliczeń handlowych) spełniająca wymogi Unii Europejskiej, miernik wagowy z możliwością podłączenia do komputera, dodatkowo wyświetlacz zewnętrzny zamontowany na ściance kontenera.

Gwarancja na urządzenie – min. 24 miesiące.

Dostawca wraz z urządzeniem zobowiązany jest dostarczyć warunki gwarancji i serwisowania urządzenia.

- TERMIN WYKONANIA:

Wymagany  termin dostawy urządzenia:

do dnia 20.06.2020r.

IV.  ZAWARTOŚĆ ORAZ FORMA OFERTY

Wypełniony i podpisany: Formularz oferty – załącznik nr 1.

- CENA OFERTY

Wykonawca przedstawi cenę ofertową ryczałtową uwzględniającą cenę zakupu, dostawy, montażu urządzenia, cenę robót towarzyszących tj. wbudowanie kabla, itp. oraz uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie pracownika.

Cena zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.              Do oferty należy załączyć dane techniczne oferowanych urządzeń.

VI.  WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność za dostawę nastąpi przelewem na konto podane na fakturze na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 14 dni od dnia odbioru zamontowanego urządzenia  i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

VII. TERMIN ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty (załącznik nr 1) należy złożyć (przesłać) w zamkniętej kopercie                         w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godz. 10.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta musi zawierać na kopercie oznaczenie: Dostawa wagi samochodowej – PSZOK                        w Pierzchnicy

Adresy do doręczeń w formie:

- pisemnej na adres: Urząd Gminy w Pierzchnicy, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica – sekretariat.

Publiczne otwarcie ofert – w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Pierzchnicy,                                ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica – dnia 22.05.2020r – godz. 10:15 - sala narad.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE.

- Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy.

- Zamawiający może zamknąć postępowanie w każdym czasie bez wybrania żadnej oferty.

- Zamawiający o wyborze oferty poinformuje wyłącznie Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia.

IX.  Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Wojciech Pęczkiewicz – Zastępca Burmistrza  –                       tel. 41 3705602 w.30